Согласовано:                                                               Согласовано:                                                          	Утверждаю:

_____________ / М.Б. Видгоф /                                  _____________ / Т.В. Левенцова /                        	_____________ / Г.С. Топычканова /

Депутат Законодательного Собрания                    Уполномоченное лицо от собственников               	Генеральный директор

Челябинской области                                                помещений многоквартирного дома № 36        	ООО «Первая Управляющая»

по ул. Горького г. Челябинска

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Горького в Тракторозаводском районе

г. Челябинска в соответствии со Сводным Планом мероприятий реализации обращений (наказов) граждан, данных депутату ЗСО в 2020 году

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирного дома № 36 по ул. Горького г. Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования, требуется выполнение следующих видов работ: - асфальтирование; - установка бордюра; - установка поребрика; - корчевание деревьев; - отсыпка участка черноземом; - отсыпка участка песком; - высадка кустарников декоративных; - высадка липы; - высадка яблони; - устройство крыльца подъезда (без перил); - демонтаж всех малых архитектурных форм (старых), из которых только качели установить на детской площадке; - резиновое покрытие; - установка малых архитектурных форм (новых): детский игровой комплекс; песочница с домиком; детская карусель; рукоход; скамейка; урна; ограждение; арка входная; пергола с двумя качелями. |
|  | Технико-экономические показатели | - площадь территории благоустройства – 1 951 м2; - площадь площадок дворового благоустройства – 1 014 м2; - площадь проездов, тротуаров – 871 м2; - площадь озеленения – 1 115 м2; - площадь временного хранения личного автотранспорта – 80 м2; - количество проживающих – 115 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | - асфальтирование - 991 м2; - установка бордюра - 239 шт.; - установка поребрика - 197 шт.; - корчевание деревьев - 11 шт., из них: клен ясенелистный – 3 шт., граб – 7 шт., ива обыкновенная – 1 шт.; - отсыпка участка черноземом - 304 м2; - отсыпка участка песком – 656 м2; - высадка кустарников декоративных – 100 шт.; - высадка липы - 8 шт.; - высадка яблони - 6 шт.; - устройство крыльца подъезда (без перил) – 1 шт.; - демонтаж всех малых архитектурных форм (старых), из которых только качели установить на детской площадке – 1 шт.; - резиновое покрытие – 656 м2; - установка малых архитектурных форм (новых): детский игровой комплекс – 1 шт.; песочница с домиком - 1 шт.; детская карусель - 2 шт.; рукоход - 1 шт.; скамейка – 7 шт.; урна – 7 шт.; ограждение – 150 п/м; арка входная – 2 шт.; пергола с двумя качелями - 1 шт. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1 | Детский игровой комплекс | Размер: 6500*6500*3000 мм. |  |
| 4.2.2 | Песочница с домиком | Размер: 2100*1600*1770 мм. |  |
| 4.2.3 | Детская карусель | Размер: 1500*1500*1000 мм. |  |
| 4.2.4 | Детская карусель | Размер:1200*1200*800 мм. |  |
| 4.2.5 | Рукоход | Размер: 3000*2200*2200 мм. |  |
| 4.2.6 | Скамейка | Размер: 1500*700*850 мм. |  |
| 4.2.7 | Урна | Размер: 510(810)х310х270, объем 21 литр, мм. |  |
| 4.2.8 | Ограждение | Размер: 2500*400 мм. |  |
| 4.2.9 | Арка входная | Размер: 2600*2300*32 мм. |  |
| 4.2.10 | Пергола с двумя качелями | Ширина 2200 мм. Высота 2600 мм. Материал: Металл, дерево Цвет: для покрытия дерева - орех. Цвет: для покрытия металла – темно-серый. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 |
| 7. | Разбивочный чертеж с размерными привязками, на топосонове 1:500 | Приложение 3 (с размерными привязками, на топосонове 1:500, подписывает депутат, управляющая организация, ресурсоснабжающие организации, уполномоченное лицо, Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой. Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см. Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита. Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса. Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского алфавита. Выполняют размерную привязку координационных осей здания, сооружений к разбивочному базису. Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов. На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указывают ширину автомобильных дорог; радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их взаимного пересечения и примыкания) |
| 8. | Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм. |  |
| 9. | 3-D визуализация в цвете (при наличии) |  |
| 10. | Иные схемы, чертежи (при наличии) |  |
| 11. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны отдыха; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Генеральный директор

ООО «Первая Управляющая»        								            	_______________ Г.С. Топычканова

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников помещений							    _______________ Т.В. Левенцова

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области						         _______________ М.Б. Видгоф