Согласовано:                                                               Согласовано:                                                          	Утверждаю:

_____________ / М.Б. Видгоф /                                  _____________ / Ю.Н. Тунгусов /                        	_____________ / Г.С. Топычканова /

Депутат Законодательного Собрания                    Председатель многоквартирного                       	Генеральный директор

Челябинской области                                                дома № 34 по ул. Горького г. Челябинска        	ООО «Первая Управляющая»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 34 по ул. Горького в Тракторозаводском районе

г. Челябинска в соответствии со Сводным Планом мероприятий реализации обращений (наказов) граждан, данных депутату ЗСО в 2020 году

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирного дома № 34 по ул. Горького г. Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования, требуется выполнение следующих видов работ: - асфальтирование; - установка бордюра; - установка поребрика; - санитарная и омолаживающая обрезка деревьев; - отсыпка черноземом участков под растительность; - отсыпка песком участка под детскую (спортивную) площадку; - высадка кустарников декоративных; - резиновое покрытие; - установка малых архитектурных форм. |
|  | Технико-экономические показатели | - площадь территории благоустройства - 5 197,00 м2; - площадь площадок дворового благоустройства - 1 200,00 м2; - площадь проездов, тротуаров - 1 499,00 м2; - площадь озеленения - 420 м2; - площадь временного хранения личного автотранспорта - 873 м2; - количество проживающих - 106 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | - асфальтирование - 145 м2; - установка бордюра - 43 шт.; - установка поребрика - 125 шт.; - санитарная и омолаживающая обрезка деревьев - 36 шт., из них: клен ясенелистный – 14 шт., граб – 3 шт., тополь – 9 шт., яблоня (ранетка) - 10 шт.; - отсыпка черноземом участков под растительность - 738 м2; - отсыпка песком участка под детскую (спортивную) площадку - 169 м2; - высадка кустарников декоративных - 100 шт.; - резиновое покрытие - 169 м2; - установка малых архитектурных форм: спортивный комплекс – 1 шт.; уличный тренажер – 3 шт.; вазон – 5 шт.; полусфера – 2 шт.; скамейка – 7 шт.; урна – 7 шт.; ограждение - 304 п/м, из них высота забора на газонах 600 мм., высота забора в других местах – 1000 мм. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1 | Спортивный комплекс с резиновым покрытием | Размер: 10000*10000 мм |  |
| 4.2.2 | Уличный тренажер | Габариты, мм: 600х1200х1100 Вес тренажера 82 кг Уличный тренажер — Эллипсоид |  |
|  | Уличный тренажер | Размер тренажера: 1315х590х1855 мм Вес тренажера: 85 кг Уличный тренажер — Шаговый |  |
|  | Уличный тренажер | Размер тренажера: 770х770х1915 мм Вес тренажера: 50 кг Уличный тренажер — Сведение / Разведение ног |  |
| 4.2.3 | Вазон | Размер: Ш 700 В 500 Вес 100 кг мм |  |
| 4.2.4 | Полусфера |  |  |
| 4.2.5 | Скамейка | Размер: 1500*700*850 мм |  |
|  | Скамейка | Размер: 2000*700*2000 мм |  |
| 4.2.6 | Урна | Размер: 570х280х230 мм |  |
| 4.2.7 | Ограждение | Панель 3d для забора (2500 х 1000 мм.) зеленая Линейка 3d панелей предназначена для ограждения территории. Здесь удачно совмещены экономичность благодаря небольшой толщине прута и современный дизайн. Служат для обозначения границ территории. Основная сфера применения - это дачные и коттеджные поселки, многоквартирные дома и жилые постройки, общие места отдыха. |  |
|  | Ограждение | Панель 3d для забора (2500 х 600 мм.) зеленая Линейка 3d панелей предназначена для ограждения территории. Здесь удачно совмещены экономичность благодаря небольшой толщине прута и современный дизайн. Служат для обозначения границ территории. Основная сфера применения - это дачные и коттеджные поселки, многоквартирные дома и жилые постройки, общие места отдыха. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 |
| 7. | Разбивочный чертеж с размерными привязками, на топосонове 1:500 | Приложение 3 (с размерными привязками, на топосонове 1:500, подписывает депутат, управляющая организация, ресурсоснабжающие организации, уполномоченное лицо, Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой. Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см. Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита. Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса. Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского алфавита. Выполняют размерную привязку координационных осей здания, сооружений к разбивочному базису. Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов. На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указывают ширину автомобильных дорог; радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их взаимного пересечения и примыкания) |
| 8. | Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм. |  |
| 9. | 3-D визуализация в цвете (при наличии) |  |
| 10. | Иные схемы, чертежи (при наличии) |  |
| 11. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны отдыха; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Генеральный директор

ООО «Первая Управляющая»        								            	_______________ Г.С. Топычканова

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников помещений							     _______________ Ю.Н. Тунгусов

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области						         _______________ М.Б. Видгоф